## Slide 1
KIPP · WORKHOLDING & ESD
HEINRICH KIPP WERK — Since 1919
SEMICONDUCTOR EQUIPMENT · SALES PROPOSAL
반도체 장비를 위한
KIPP 정밀 부품 제안
ESD 정전기 대응 · 클램핑 · 포지셔닝 · 인덱싱을 하나의 표준 부품군으로.
반도체 웨이퍼 핸들링, 검사·이송·조립 지그, 안전 커버까지 검증된 독일 표준.
Prepared for Korean Semiconductor Equipment Manufacturers
01 / 18

## Slide 2
02 · EXECUTIVE SUMMARY
02 / 18
왜 반도체 장비 설계에 KIPP 인가
ESD 리스크 저감 · 반복 정밀 클램핑 · 모듈형 지그/커버 설계 — 하나의 표준 부품 체계로.
01
공식 ESD 제품군
DIN EN 61340-5-1
전기 전도성 특수 플라스틱으로 제작된 그립·노브·레버·클램프. EPA(정전기 보호 구역)에서 안전한 전하 소산.
02
검증된 클램핑 성능
TÜV-SÜD CERTIFIED
K0661 안티스태틱 토글 클램프는 유지력 최대 2,800 N. 조립·워크홀딩 지그의 반복 정밀도를 보장.
03
모듈형 표준 부품 체계
FIXTURE / JIG / COVER
서포트·포지셔닝·스톱·인덱싱 플런저를 통해 지그 설계·안전 커버·유지보수 인터페이스를 표준화.
04
퀵체인지 유지보수
TOOL-FREE OPERATION
볼락 핀·인덱싱 플런저로 공구 없이 안전한 체결/해제. 셋업 시간과 다운타임 절감.
2,800N
K0661 최대 유지력 (F2)
49kN
파워 클램프 최대 유지력
61340-5-1
DIN EN ESD 준수
100yrs+
독일 KIPP · 1919 창립
Source: KIPP ESD product line (kipp.com/hr/en/ESD.html) · K0661 datasheet · KIPP Clamping Elements Catalog 2024

## Slide 3
03 · WHY KIPP FOR SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
03 / 18
반도체 장비 설계에 왜 KIPP를 채택하는가
독일 표준의 완결성 + ESD 공식 라인 + 자동화·정밀 클램핑까지 — 하나의 벤더가 커버.
◆ THREE STRUCTURAL ADVANTAGES
반도체 팀이 KIPP를 표준화하는 이유
01
공식 ESD 라인업 보유
전기 전도성 특수 플라스틱 · DIN EN 61340-5-1 · 반도체 제조를 공식 적용 영역으로 명시.
02
단일 벤더로 4개 부품 패밀리 커버
ESD 조작 부품 · 클램핑 · 서포트/포지셔닝 · 인덱싱 — 지그·픽스처·커버·유지보수 인터페이스 통합.
03
100년 독일 표준 · TÜV 인증 부품 보유
1919년 창립 · K0661 등 대표 ESD 제품에 TÜV-SÜD 방전 성능 인증 · ATEX 지침 대응.
△ Application reference · Cleanroom & semiconductor tool engineering (orbitskyline.com)
▎ DIFFERENTIATORS AT A GLANCE
공식 ESD 규격 | DIN EN 61340-5-1 준수
방전 성능 인증 | TÜV-SÜD 인증 (K0661 등)
폭발 위험 지역 대응 | ATEX 지침 2014/34/EU · 1999/92/EC
부품 패밀리 커버리지 | ESD · 클램핑 · 서포트 · 플런저 · 볼락 핀
Source: KIPP ESD (kipp.com/hr/en/ESD.html) · K0661 datasheet · Application ref image: orbitskyline.com/cleanroom-technology-and-its-role-in-semiconductor-tool-engineering/

## Slide 4
04 · SEMICONDUCTOR ENVIRONMENT REQUIREMENTS
04 / 18
반도체 환경의 정전기 위험과 KIPP ESD 대응
KIPP는 ESD 제품군의 적용 영역으로 반도체 제조를 공식적으로 명시합니다.
▲ THE RISK
정전기 방전 = 소자·모듈 파괴
민감한 전기·전자 부품은 주변에서 발생한 ESD로 손상 또는 파괴될 수 있습니다. 정전기는 작업자, ESD 민감 부품의 취급, 그리고 생산·조립·이송·보관 중에 발생합니다.
● THE SOLUTION
전기 전도성 특수 플라스틱
KIPP ESD 조작 부품은 DIN EN 61340-5-1에 부합하는 전도성 플라스틱으로 제작되어 정전 전하를 안전하게 소산합니다. ESD 애플리케이션 및 EPA에서 그대로 사용 가능.
◆ APPLICATION AREAS
KIPP가 명시한 ESD 적용 산업
01
반도체 제조
Semiconductor Manufacturing
웨이퍼 핸들링, 검사·이송 지그, 로드락 커버 및 조립 픽스처
02
전자 조립·검사
Electronics Assembly
PCB 및 모듈 조립 라인의 워크홀딩·픽스처
03
EPA 정전기 보호구역
ESD Protected Area
클린룸, 조립·검사 부스, 이송·보관 존
04
ATEX 폭발위험 지역
Ex-hazardous Zones
가스·분진 점화 위험 저감, 지침 2014/34/EU 준수
Source: KIPP ESD page (kipp.com/hr/en/ESD.html) · KIPP ESD Brochure (KIPP_ESD_web_en.pdf) · DIN EN 61340-5-1

## Slide 5
05 · PRODUCT FAMILY 1 — ESD PORTFOLIO OVERVIEW
05 / 18
ESD 조작 부품 일체형 라인업
그립 · 노브 · 손잡이 · 클램핑 레버 · 너트 · 캡 — 반도체 장비의 모든 조작 인터페이스를 정전기 안전 부품으로.
▲ ESD conductive-plastic operating parts (illustrative) · KIPP ESD line
CATEGORIES
KIPP ESD 조작 부품 카테고리
01
클램핑 레버 · 텐션 레버 · 캠 레버
Antistatic clamping levers with internal thread / threaded insert
02
그립 · 노브 · 너트
Star grips · knurled knobs · plastic knurled nuts — antistatic
03
풀 핸들 · 튜뷸러 핸들
Pull handles, plastic antistatic — 안전 커버·도어·유지보수 인터페이스
04
토글 클램프 & 프로텍티브 캡
Antistatic toggle clamps (K0660/K0661/K0662) · antistatic protective caps
공통 소재: 전기 전도성 특수 플라스틱 · DIN EN 61340-5-1 준수 · ESD/EPA 즉시 사용 가능
Source: KIPP ESD product line (kipp.com/hr/en/ESD.html) · KIPP ESD Brochure PDF

## Slide 6
06 · ESD GRIPS · KNOBS · HANDLES · CLAMPING LEVERS
06 / 18
ESD 그립 · 노브 · 손잡이 · 클램핑 레버
반도체 장비의 모든 손이 닿는 인터페이스를 정전기 안전 부품으로.
01 · CLAMPING LEVERS
클램핑 레버 (Antistatic)
· 내부 나사식 / 나사 인서트
· 흑산화 처리 스틸 인서트
· 조작 각도 조정 가능
· 안전 커버·도어의 잠금 레버
02 · GRIPS & KNOBS
그립 · 스타 노브 · 너트
· Star grip · Knurled knob
· Knurled nut (플라스틱)
· 다양한 나사·구멍 사양
· 유지보수 시 조작 인터페이스
03 · PULL HANDLES
풀 핸들 · 튜뷸러 핸들
· Plastic antistatic
· 안전 커버·유지보수 도어
· 로드포트·인터로크 도어
· 다양한 길이·마운팅 옵션
04 · PROTECTIVE CAPS
안티스태틱 프로텍티브 캡
· K0106 (안티스태틱)
· 나사·핀·커넥터 보호
· 이송·보관·조립 라인
· 정전기 안전 소재
Source: KIPP ESD product line (kipp.com/hr/en/ESD.html) · KIPP ESD Brochure (KIPP_ESD_web_en.pdf, did.128574)

## Slide 7
07 · K0661 ANTISTATIC TOGGLE CLAMP · OVERVIEW
07 / 18
K0661 수평 안티스태틱 토글 클램프
직립형 풋 · 조절식 클램핑 스핀들 · TÜV-SÜD 방전 성능 인증
▲ K0661 — Horizontal antistatic toggle clamp (illustrative rendering)
CORE FEATURES
반도체 워크홀딩·조립 픽스처의 표준
◆ MATERIAL
스틸 바디 + 폴리아미드 그립
Nitro-carburised / 흑산화 처리 · 그립은 전도성 그라파이트 블랙 플라스틱
◆ ESD / EPA
ESD 애플리케이션 & EPA 사용 가능
전기 전도성 특수 플라스틱 · DIN EN 61340-5-1 준수
◆ CERTIFICATION
TÜV-SÜD 방전 성능 인증
ATEX 지침 2014/34/EU 대응 · 폭발 위험 지역 사용 가능
◆ MECHANICS
지속적·안정적 클램핑 힘
Maintenance-free 링크 부싱 · 원추형 U-프로파일 암으로 안정성 확보
SPEC TABLE · from official datasheet
Order No. | Hand Force | Retain F1 | Retain F2 | Clamp F3 | Clamp F4
K0661.005024 | 100 N | 650 N | 900 N | 550 N | 620 N
K0661.006024 | 160 N | 1,350 N | 1,900 N | 720 N | 1,200 N
K0661.008024 | 200 N | 2,000 N | 2,800 N | 830 N | 1,400 N
Source: K0661 Datasheet (did.217798) · KIPP product page (Horizontal antistatic toggle clamps, straight foot)

## Slide 8
08 · K0661 · DETAILED SPEC & SELECTION
08 / 18
K0661 치수·유지력·선정 상세
3개 사이즈 라인업 · 실측 치수와 힘 파라미터로 지그·픽스처 즉시 설계.
▎ FORCE DEFINITIONS
4개의 힘 파라미터가 의미하는 것
F1
유지력 · 클램프 닫힘 위치 유지
잠긴 상태에서 클램프가 견디는 반발력
F2
유지력 · 최대치 (short-term)
피크 상황에서 클램프의 한계 유지력
F3
클램핑 힘 · 100N 조작력 기준
사용자가 표준 조작력을 가할 때 워크피스에 걸리는 힘
F4
클램핑 힘 · 최대치
최대 조작력 조건에서 워크피스에 걸리는 힘
선정 팁: 워크피스에 필요한 클램핑 힘(F3/F4)과 유지력(F1/F2)을 모두 확인하십시오.
▎ FULL SPEC TABLE · from official datasheet
Order No. | 홀 | M | Hand F. | F1 | F2 | F3 | F4 | L (mm)
K0661.005024 | 2 | M5×25 | 100 N | 650 | 900 | 550 | 620 | 125.7
K0661.006024 | 3 | M6×35 | 160 N | 1,350 | 1,900 | 720 | 1,200 | 186.6
K0661.008024 | 3 | M8×45 | 200 N | 2,000 | 2,800 | 830 | 1,400 | 223.1
▎ SELECTION GUIDE · WHICH SIZE FOR WHICH APPLICATION
.005024 · S
경량 워크피스
웨이퍼 트레이, 소형 캐리어, 조립 검사 지그의 위치 유지. F2 900N.
.006024 · M
중형 픽스처
검사·계측 스테이지, PCB·모듈 조립 픽스처의 표준 클램프. F2 1,900N.
.008024 · L
고부하 워크홀딩
대형 지그, 로드포트·트랜스퍼 유닛, 중장비 조립 라인. F2 최대 2,800N.
Source: K0661 official datasheet (did.217798) · Horizontal antistatic toggle clamps, straight foot & adjustable clamping spindle

## Slide 9
09 · SUPPORT / POSITIONING / STOP ELEMENTS · OVERVIEW
09 / 18
서포트 · 포지셔닝 · 스톱 엘리먼트
픽스처 제작과 공작기계 설계에서 워크피스를 균형 있게 지지하는 신뢰성의 기준.
▎ KIPP ON RECORD
"픽스처 제작·공작기계 제조에서 워크피스의 신뢰성 있는 지지와 클램핑 시 균형 잡힌 서포트를 가능하게 합니다."
DIN 6321
로케이팅 핀 · 레스트 패드
웨이퍼 캐리어·트레이의 반복 위치결정
02 · FIXTURE FEET
픽스처 풋
& 내부 나사 서포트
조립 지그와 검사 픽스처의 안정적인 지지대. 정밀한 높이 조절과 견고한 마운팅.
03 · ADJUSTABLE STOPS
조절식 스톱
(엔드-포지션 피드백)
스테인리스 · 스테이터스 센서 옵션 · 이송 컨베이어와 검사 스테이지의 정지 위치 재현성 확보.
04 · HYDRAULIC SUPPORTS
유압식 서포트
(스프링 리턴)
단동식 스크류온 방식 · 얇은 워크피스 처짐 방지 · 정밀 가공 스테이지의 국부 지지.
Source: KIPP · Support elements / positioning elements / stop elements category (kipp.com/ie/en/Products/Operating-parts-standard-elements/Support-elements-positioning-elements-stop-elements.html)

## Slide 10
10 · SUPPORT ELEMENTS IN FIXTURES & PRECISION INTERFACES
10 / 18
픽스처·정밀 인터페이스의 서포트 활용
균형 잡힌 지지 · 처짐 방지 · 반복 위치 결정 — 반도체 검사·조립 스테이지의 기본기.
USE CASE 01 · WORKPIECE SUPPORT
얇은 워크피스의 균형 잡힌 지지
· 웨이퍼 트레이·PCB 등 얇은 부품의 처짐 방지
· 유압식 서포트 (스크류온, 스프링 리턴)로 국부 지지 후 잠금
· 클램핑 힘이 정확히 지지점에 전달되어 가공·검사 정밀도 확보
USE CASE 02 · LOCATING & DATUM
데이텀 재현성 · DIN 6321 로케이팅 핀
· DIN 6321 로케이팅 핀 · 레스트 패드 규격
· 워크피스 데이텀 기준 반복 재현 (2핀 위치결정)
· 검사·계측 픽스처의 반복 정밀도 관리
USE CASE 03 · ADJUSTABLE STOPS
이송·정지 위치의 재현 (엔드-포지션 피드백)
· 조절식 스톱 + 스테이터스 센서 옵션 (K0581 계열)
· 컨베이어·트랜스퍼 유닛의 정지 위치 반복성 확보
· 스테인리스로 클린·부식 환경 대응
USE CASE 04 · FIXTURE FEET
픽스처 풋 · 내부 나사 서포트
· 픽스처 베이스 마운팅 표준화
· 정밀 높이 조절로 워크피스 평행도 확보
· 조립·검사 지그의 안정적인 지지대
Source: KIPP Support / positioning / stop elements category · Adjustable stops with end-position feedback (K0581)

## Slide 11
11 · CLAMPING ELEMENTS · OVERVIEW
11 / 18
클램핑 엘리먼트 패밀리
클램프 스트랩 · 파워 클램프 · 훅 클램프 · 스윙 클램프 — 반도체 조립·검사 픽스처의 워크홀딩 표준.
22–49kN
파워 클램프 유지력 (Catalog 2024)
PNEUMATIC
SWING CLAMP
공압 스윙 · 방해 없는 로딩/언로딩
01 · CLAMP STRAPS
클램프 스트랩
T-슬롯 지그의 기본 워크홀딩 · 다양한 형상의 워크피스에 유연 대응 · 반복 셋업에 최적화.
02 · POWER CLAMPS
파워 클램프
최대 유지력 22–49 kN · 조립·검사 라인의 고부하 워크홀딩 · 자동화 호환.
03 · HOOK CLAMPS
훅 클램프
좁은 공간의 픽스처 · 웨이퍼 트레이·캐리어의 측면 잠금에 적합 · 컴팩트 설계.
04 · SWING CLAMPS
스윙 클램프 (공압)
방해 없는 로딩·언로딩에 최적화 · 자동화 셀·로드/언로드 스테이션.
Source: KIPP Clamping Elements Catalog 2024 (KIPP-ST-01-Clamping-elements_2024-EN-web.pdf, did.279044)

## Slide 12
12 · POWER / HOOK / SWING CLAMPS · USE CASES
12 / 18
파워 · 훅 · 스윙 클램프 활용 사례
고부하 워크홀딩 · 측면 잠금 · 방해 없는 로딩/언로딩 — 반도체 자동화 셀의 3대 클램프.
▎ CLAMP FAMILY COMPARISON MATRIX
구분 | 파워 클램프 | 훅 클램프 | 스윙 클램프 (공압)
유지력 | 22 – 49 kN | 중저 부하 · 측면 잠금 | 중부하 · 공압 제어
특징 | 고부하 워크홀딩 · 자동화 호환 | 컴팩트 설계 · 측면 접근 | 클램프 암 회전 · 방해 없는 착탈
자동화 | ✓ 자동화 셀 | 일부 자동화 옵션 | ✓ 로드/언로드 셀
반도체 대표 적용 | 모듈 조립 지그 · 트랜스퍼 | 트레이·캐리어 측면 잠금 | 로드포트·언로드 스테이션
▎ SCENARIO A · POWER CLAMP
모듈 조립 · 검사 라인의 고부하 워크홀딩
대형 반도체 모듈, 프레임 조립 지그. 자동화 셀 연동으로 최대 49 kN의 반복 클램핑.
▎ SCENARIO B · HOOK CLAMP
웨이퍼 트레이·캐리어의 측면 잠금
좁은 공간의 픽스처에 훅 클램프 (K0014/K0015)로 측면 접근. 컴팩트 설계로 공간 절약.
▎ SCENARIO C · SWING CLAMP
공압 스윙 · 자동 로드/언로드
클램프 암이 회전 후 리트랙트되어 워크피스 착탈 시 간섭 없음. 로드포트·언로드 스테이션 최적.
Source: KIPP Clamping Elements Catalog 2024 (did.279044) · Hook clamps K0014/K0015 · Swing clamps (pneumatic block body)

## Slide 13
13 · SPRING PLUNGERS · OVERVIEW
13 / 18
스프링 플런저 소프트 로케이팅
스프링 볼/핀으로 부드러운 위치결정과 임시 고정 — 조립·유지보수 인터페이스의 필수 요소.
▎ TYPICAL VARIANTS
· K0321 Spring plunger, slot & ball, LONG-LOK secured, 스틸
· Spring ball plunger — 스테인리스 옵션
· Thrust pin type — 소프트 스톱·러치 기능
· 다양한 나사 사양 (M3 ~ M20)
CORE BENEFITS
언제 스프링 플런저를 선정하는가
01
소프트 로케이팅 · 부드러운 위치결정
스프링 하중 볼이 얕은 그루브에 걸리며 촉각 피드백. 회전 셀렉터·인덱스 다이얼에 적합.
02
경량 부품의 임시 고정
조립 중 부품의 위치 유지, 커버·도어의 소프트 클로징. 진동 완화 효과.
03
LONG-LOK 시크릿 · 재진동 방지
장착된 위치에서 스크류 풀림 방지. 진동이 있는 이송·모터 스테이지에 유효.
Source: KIPP-13 Spring / Indexing Plungers / Locking Pins Catalog 2021 (did.217625) · K0321 spring plungers with slot & ball

## Slide 14
14 · INDEXING PLUNGERS & BALL LOCK PINS
14 / 18
인덱싱 플런저 & 볼락 핀
공구 없는 원터치 잠금 · 반도체 장비의 셋업·유지보수·모듈 교체를 초 단위로.
01 · INDEXING PLUNGERS · K0338 계열
인덱싱 플런저
· 플라스틱 머쉬룸 그립 / 캠 레버 / T-핸들 옵션
· 스틸 · 스테인리스 재질
· Lock 옵션 · 원격 작동 옵션
· 스테이터스 센서로 잠금/해제 검출 (K0338 Form A)
· 인덱스 테이블, 회전 셀렉터, 캐리어 정렬
02 · BALL LOCK PINS · QUICK-RELEASE
볼락 핀
A
머쉬룸 그립 · 표준형
자주 탈부착하는 커버·가드·모듈 교체 인터페이스. 다양한 핀 직경.
B
L / T 핸들 · 링 그립 옵션
한 손 조작 최적화. 리프팅·언로킹 동작이 자연스러운 그립.
C
스테인리스 · 자동화 라인 옵션
부식·클린 환경 · 로봇 셀 엔드이펙터 결합에 사용.
Source: KIPP-13 Spring / Indexing Plungers / Locking Pins Catalog 2021 (did.217625) · K0338 indexing plungers with status sensor

## Slide 15
15 · QUICK-CHANGE · MAINTENANCE · MODULE REPLACEMENT
15 / 18
퀵체인지 · 유지보수 · 모듈 교체 시나리오
MTTR 단축과 셋업 시간 절감 — KIPP 표준 부품 조합으로 다운타임 최소화.
△ Application reference · Cleanroom-rated robots (automation.omron.com)
▼ TYPICAL BASELINE
공구 사용 셋업
· 스크류 · 렌치 조작
· 다중 부품 · 다중 공구
· 정전기 발생 리스크
▲ WITH KIPP
공구 없는 원터치 셋업
· 볼락 핀 · 인덱싱 플런저
· ESD 안전 조작
· 반복 재현성 확보
▎ THREE QUICK-CHANGE SCENARIOS
SCENARIO 01 · SAFETY COVER / GUARD
안전 커버·가드의 신속 탈부착
볼락 핀 + ESD 풀 핸들 조합 · 10초 이내 탈거, 유지보수 접근성 향상
SCENARIO 02 · TOOLING JIG CHANGEOVER
지그·픽스처 체인지오버
로케이팅 핀 + 인덱싱 플런저 · 데이텀 재현, 셋업 후 즉시 생산 재개
SCENARIO 03 · MODULE / END-EFFECTOR
모듈·엔드이펙터 교체
스테인리스 볼락 핀 · 인덱싱 플런저 (원격 작동) · 로봇 셀 다운타임 최소화
Source: KIPP-13 Spring/Indexing Plungers/Locking Pins 2021 · Application ref: automation.omron.com/en/mx/blog/cleanroom-rated-robots-for-semiconductors

## Slide 16
16 · APPLICATION SCENARIOS
16 / 18
반도체 장비 애플리케이션 시나리오
웨이퍼 핸들링 · 검사·계측 · 이송·트랜스퍼 · 유지보수 — 실제 사용 환경별 KIPP 부품 매핑.
△ Application ref · jel-robot.com/products/GTCR5280_300mm
SCENARIO 01
웨이퍼 핸들링 로봇
· 엔드이펙터 마운트: 스테인리스 볼락 핀
· 가드·커버: ESD 풀 핸들 + 프로텍티브 캡
· 캐리지 정렬: 로케이팅 핀 (DIN 6321)
△ Application ref · pi-usa.us · wafer inspection metrology
SCENARIO 02
검사 · 계측 스테이지
· 워크피스 클램핑: K0661 (안티스태틱)
· 데이텀 재현: DIN 6321 로케이팅 핀
· 얇은 부품 지지: 유압식 서포트
△ Application ref · semiconductor cleanroom (illustrative)
SCENARIO 03
로드포트 · 트랜스퍼
· 방해 없는 착탈: 공압 스윙 클램프
· 정지 위치 재현: K0581 조절식 스톱
· 모듈 마운팅: 픽스처 풋
△ Application ref · automation.omron.com · cleanroom robots
SCENARIO 04
유지보수 · 체인지오버
· 공구 없는 탈부착: 볼락 핀
· 모듈 정렬: K0338 인덱싱 플런저
· 스크류 풀림 방지: K0321 스프링 플런저
Source: KIPP official product references (previous slides) · Application reference images from public web sources (labeled per image)

## Slide 17
17 · SELECTION GUIDE BY SEMICONDUCTOR SUBSYSTEM
17 / 18
반도체 장비 서브시스템별 선정 가이드
어떤 서브시스템에 어떤 KIPP 부품을 매칭할지 — 즉시 참고용 매트릭스.
서브시스템 | 주요 요구 | 추천 KIPP 부품 | 기대 효과
웨이퍼 핸들링 Wafer Handling | ESD 안전 · 컴팩트 잠금 | · K0106 안티스태틱 프로텍티브 캡 · ESD 풀 핸들 · 훅 클램프 | 정전기 리스크 저감 · 트레이 측면 잠금
검사 · 계측 스테이지 Inspection / Metrology | 데이텀 재현 · 정밀 클램핑 | · DIN 6321 로케이팅 핀·레스트 패드 · K0661 안티스태틱 토글 클램프 | 반복 위치결정 · F2 최대 2,800N 유지력
로드포트 · 이송 유닛 Load Port / Transfer | 방해 없는 로딩 · 정지 위치 재현 | · 공압 스윙 클램프 · K0581 조절식 스톱 (엔드-포지션 피드백) | 착탈 시 간섭 없음 · 정지 위치 반복성
안전 커버 · 도어 Covers & Doors | 공구 없는 탈부착 · ESD 안전 | · 볼락 핀 · ESD 클램핑 레버 · 안티스태틱 풀 핸들 | 유지보수 접근성 향상 · 정전기 안전 조작
유지보수 · 체인지오버 지그 Maintenance / Changeover | MTTR 단축 · 반복 재현성 | · K0338 인덱싱 플런저 (스테이터스 센서) · K0321 스프링 플런저 (LONG-LOK) | 잠금/해제 검출 · 스크류 풀림 방지
→ 다음 단계: 위 매트릭스 기준으로 사내 표준 부품 리스트 정의 후, 대표 지그·픽스처 파일럿 적용을 제안 드립니다.
Source: KIPP official product references cited on preceding slides · Applications inferred from KIPP-stated use scenarios

## Slide 18
KIPP · CLOSING
18 / 18
VALUE PROPOSITION
정전기부터 위치결정까지,
하나의 표준 부품 체계로.
반도체 장비 설계의 ESD 리스크 저감 · 반복 정밀 클램핑 · 모듈형 지그 · 퀵체인지 유지보수를 KIPP의 검증된 독일 표준 부품군으로 완성합니다.
NEXT STEP · 01
기술 미팅 & 요구사항 확인
장비 라인업, ESD 요구 등급, 유지력 범위, 자동화 수준 확인.
NEXT STEP · 02
샘플 & 데이터시트 제공
K0661 및 ESD 라인업 샘플, 3D CAD, 인증서(TÜV) 문서 제공.
NEXT STEP · 03
파일럿 적용 & 표준화
대표 지그·픽스처에 적용 후, 사내 표준 부품 리스트로 확장.
Sources cited across deck: kipp.com/hr/en/ESD.html · KIPP_ESD_web_en.pdf · K0661 Datasheet · KIPP-ST-01-Clamping-elements_2024-EN-web.pdf · KIPP-13-Spring-Indexing-Plungers-Locking-Pins-2021-EN.pdf